## Slide 1: BEAUPUY Schéma d’aménagement du cœur de bourg
Réunion publique
30 novembre 2023 / 19h00
Salle polyvalente

## Slide 2: Ordre du jour
Présentation des projets
Temps d’échange – A vous la parole
1
2
3
Rappel de la démarche et du contexte

## Slide 3: Retour sur la dernière réunion publique
Rappels
Pourquoi cette étude ?
Les axes de réflexion :
Pour répondre à l’ensemble de divers enjeux, la Commune a engagé auprès de Toulouse Métropole trois études conjointes :

## Slide 4: Rappels
Le 28 juin 2022, une première réunion publique a eu lieu pour partager ensemble :
les objectifs de la mission et les équipes
les éléments de diagnostic technique
un échange autour des 4 grandes orientations stratégiques identifiées
Nous retenons de cet échange que :
le terme de centre-bourg était plus opportun que celui de « centre-ville » pour évoquer la centralité beaupéenne,
le préalable à la mise en œuvre d’un projet de centralité est de disposer d’une stratégie de mobilité permettant la décongestion et le desserrement du carrefour existant. C’est la première étape nécessaire avant toute intervention autre.

## Slide 5: Depuis la dernière fois
Depuis juin dernier :
Eté 2022
Fin 2022
Eté 2023
Etat des lieux,
diagnostic et enjeux
Elaboration de scénarios d’aménagement
Approfondissement du
scénario retenu
NOUS SOMMES ICI
Hypothèses d’aménagement du carrefour
Hypothèses d’aménagement du centre-bourg
Analyse du patrimoine bâti communal
Analyses croisées
Mesure des impacts spatiaux et financiers du scénario retenu
Identification des outils réglementaires adaptés à intégrer dans le futur PLUIH en cours
Définition des prochaines
étapes de travail
Elaboration du diagnostic Mobilités et comptages routiers localisés
Elaboration du diagnostic urbain
Définition des orientations stratégiques

## Slide 6: Objectifs de la réunion
Présenter les avancées
du projet et les propositions d’aménagement
Partager les éléments
de calendrier et des premières
approches financières du projet
Échanger sur
les propositions

## Slide 7
Un cœur de bourg convivial demain à Beaupuy

## Slide 8: Rappel des éléments de diagnostic
Rappel des éléments de diagnostic Quel est le centre-bourg de Beaupuy aujourd’hui ?
Une localisation historique à la croisée des chemins et une commune composée de hameaux agricoles.
Une absence de cœur de bourg historique classique.
Un développement urbain progressif par grandes étapes en « pièces urbaines ». Un habitat pavillonnaire majoritaire.
Peu de liens entre les différents quartiers, entre le nord et le sud…

## Slide 9: Rappel des éléments de diagnostic
Rappel des éléments de diagnostic Quel est le centre-bourg de Beaupuy aujourd’hui ?
Une concentration d’équipements publics autour du carrefour de la route de Lavaur.
Un cœur de bourg très « routier » marquée par des flux et des nuisances.

## Slide 10
+ de 11 000 véhicules/jour transitent dans le carrefour !
Campagne de comptages réalisée du 11 au 17 juin 2022
Un carrefour aux fonctions (trop) nombreuses :
6 axes de circulation,
Traversées piétonnes entre les quartiers, entre l’espace de stationnement et les équipements du village,
Passage du bus,
Stationnement mairie,
Accès poids-lourds à la zone d’activité,
Lieu de rencontre à la croisée des chemins…
Rappel des éléments de diagnostic Quelles mobilités à Beaupuy aujourd’hui ?

## Slide 11
    S’inscrire dans l’ambition du Projet mobilités de la grande agglomération en développant le report modal vers les modes alternatifs à la voiture individuelle en ciblant les leviers d’action efficaces à l’échelle de la commune et en particulier dans le centre-ville.
Temps d’échange – à vous la parole
Les suites à venir…ensemble
1
2
3
4
VOITURES ET POIDS LOURDS
Un meilleur équilibre à rechercher entre desserte locale et transit
Un plus important maillage pour déconcentrer les flux
sur le carrefour central
CYCLES
Des aménagements peu nombreux
 Des marges de manœuvre importantes, le projet de REV apparaît comme une opportunité
TRANSPORTS EN COMMUN
Une gare à 15 minutes à vélo, une desserte en bus bien identifiée
 Une stratégie de rabattement multimodal à organiser à 2 échelles : marche à pied + bus dans Beaupuy et vélo-REV + TER/Métro vers la gare de Montrabé et le métro Balma-Gramont
PIETONS
La marche qui représente seulement 9% des déplacements et
souffre d’espaces réduits de manière généralisée
 Une place à reconsidérer dans le centre-ville…et pour relier les quartiers et centralités de part et d’autre de la route de Lavaur.
Rappel des éléments de diagnostic Quelles mobilités à Beaupuy aujourd’hui ?

## Slide 12
Aujourd’hui, quelle identité du cœur de bourg ? Les piliers de l’identité : les équipements publics et la route de Lavaur
Une identité fortement liée aux flux de passage motorisés.
Les équipements publics (mairie et école) sont deux points de repères.
Les platanes et le relief de coteau participe aussi à l’identité beaupéenne.

## Slide 13
LES FONCTIONS
L’IDENTITÉ
Animation en lien social
Habitat
Mobilités
Equipements publics
Commerces et services
Paysage et espaces publics
Patrimoine
Mémoire collective
Image mentale
Appropriation
+++
+
Et demain, comment faire centre ? Un croisement des fonctions et une identité claire
FAIRE CENTRE
La notion de « faire centre» implique un croisement de différentes fonctions.
Associées à la question de l’identité d’une commune, elles constituent la définition d’un cœur de ville.

## Slide 14: Rappel des trois enjeux de la centralité Comment « faire centre » à Beaupuy demain ?

## Slide 15: Rappel des orientations stratégiques
Route de Gragnague
15
L’apaisement de la route de Lavaur (séquençage, paysage et traversées piétonnes)
Une boucle piétonne à aménager pour relier les équipements publics
Des secteurs à enjeux à interroger.
Une circulation à réinterroger à l’échelle du centre-bourg (poids-lourds, aménagement carrefour…)

## Slide 16: Circuler à Beaupuy demain : un réaménagement du carrefour
    Une réflexion à penser dans le temps
Réduire le nombre de branches du carrefour central avec une stratégie mobilité d’accompagnement.
Réfléchir à un nouveau plan de circulation à l’échelle du projet de centre-bourg pour solutionner les dysfonctionnements actuels du carrefour.

## Slide 17: Circuler à Beaupuy demain : un réaménagement du carrefour
    Passer de 6 à 4 branches
    Déviation de la route de Mondouzil = fermeture d’une partie de l’axe aux flux de transit
    Création d’une voie en prolongement de la rue du Stade pour connecter la route de Mondouzil et la route de Lavaur
    Création d‘un carrefour giratoire
    Connexion de la route de Castelmaurou sur la route de Gragnague en recul du carrefour giratoire
    Apaisement de la route de Lavaur

## Slide 18: Le cœur de bourg de Beaupuy Une valorisation autour des équipements publics pour un cœur de bourg convivial
Route de Lavaur
Rue du Stade
Chemin de Cayzaguel
Route de Castelmaurou
Route de Gragnague
école
église
Salle po.
Route de Mondouzil
Route de Mondouzil
mairie
Salle po.
cimetière.
stade
halle
tennis

## Slide 19: Le cœur de bourg de Beaupuy Principes urbains d’aménagement
VOIRIES ET STATIONNEMENTS :
Création du giratoire Lavaur / Castelmaurou / Gragnague / Cayzaguel
Prolongement de la rue du Stade et carrefour sur la route de Lavaur
Requalification des abords de la route de Lavaur
Aménagement d’environ 30 places de stationnement sur l’actuel boulodrome + déplacement du boulodrome vers le stade.
Route de Lavaur
Rue du Stade
Chemin de Cayzaguel
Route de Castelmaurou
Route de Gragnague
1
2
école
mairie
église
stade
Salle po.
2
3
3
1
4
4

## Slide 20: Le cœur de bourg de Beaupuy Principes urbains d’aménagement
PIÉTONS ET CYCLES :
Intégration du REV (réalisation d’ici 2025)
Création de traversées piétonnes sécurisées de la route de Lavaur
Affirmation d’une boucle piétonne pour relier les équipements du cœur de bourg
Route de Lavaur
Rue du Stade
Chemin de Cayzaguel
Route de Castelmaurou
Route de Gragnague
1
école
mairie
église
stade
Salle po.
2
3
2
3
2
2
1
2

## Slide 21: Le cœur de bourg de Beaupuy Référence extérieure
RD92 à St Paul Les Romans (paysagiste : agence APS)
Traversée piétonne sécurisée / Piétonnier aménagé + revêtement différenciant / Arrêt de bus intégré à l’aménagement / Trottoirs chasse-roues
AVANT

## Slide 22: Le cœur de bourg de Beaupuy Principes urbains d’aménagement
Espaces publics :
Création d’un parvis entre l’école et la mairie
Préservation et valorisation du parc de l’église (cheminements, visibilité…)
Route de Lavaur
Rue du Stade
Chemin de Cayzaguel
Route de Castelmaurou
Route de Gragnague
1
école
mairie
église
stade
Salle po.
2
1
2

## Slide 23: Le cœur de bourg de Beaupuy Référence extérieure
Parvis de la Mairie à Valdériès (81) – agence PUVA
Désimperméabilisation des sols, végétalisation,
clarification des usages et sécurisation des piétons (plateau), optimisation des stationnements, prise en compte de l’eau.

## Slide 24: Le cœur de bourg de Beaupuy Principes urbains d’aménagement
Espaces de projet :
Trois secteurs pouvant accueillir de nouveaux logements à plus ou moins long terme selon l’occupation actuelle des terrains.
Des types de logements et des hauteurs à adapter selon la situation urbaine et la proximité de la route de Lavaur.
Première approche du nombre de logements :
- Jusqu’à 20 logements (max R+2)
- env. 8 maisons individuelles
- Jusqu’à 30 logements (max. R+2)
- Un secteur potentiel d’accueil de logements
Route de Lavaur
Rue du Stade
Chemin de Cayzaguel
Route de Castelmaurou
Route de Gragnague
école
mairie
église
stade
Salle po.
1
2
3
3
1
2
3
3

## Slide 25
Approche financière

## Slide 26: Le cœur de bourg de Beaupuy - Schéma d’aménagement
2 Million € HT (giratoire et espaces publics)
Parc de l’église et ses abords (boulodrome, création liaison chemin piéton connexion nord sud) 150 000 € HT
Rue du stade : 800 000 € HT
Carrefour Ouest 150 000€
Traitement RM 112 (reprise de chaussée plateau traversant raccordement carrefour et giratoire) 700 000 € HT
Total de l’ensemble des aménagements : 4 150 000 € HT
Quel coût ?

## Slide 27
Un projet dans le temps
Phasage et approche financière

## Slide 28
28
28
Quelques aménagements ponctuels mis en oeuvre
Temps 0 – aménagements déjà réalisés
Aménagements viaires et autres
Chaussée à voie centrale banalisée : route de Gragnague
Chicanes 30 km/h : route de Mondouzil
Mise en test d’un Stop : route de Gragnague
Notes: 28
28

## Slide 29
29
29
Projet complexe sportif
Temps 0 – aménagement en cours
Amélioration et regroupement des équipements sportifs (construction d’une halle, boulodrome, panneaux solaire sur les cours de tennis / 1116 panneaux carbonés de 450 Wc)
Avancement du projet
Travaux en cours octobre 2023
Livraison : début du printemps
Notes: 29

## Slide 30
30
Un projet dans le temps
Temps 1 – Dans les 2 ans
Aménagements viaires
Réalisation du Réseau Express Vélo (REV)

## Slide 31
31
Un projet dans le temps
Temps 2 – Entre 2 et 5 ans
Aménagements viaires
Prolongement de la rue du Stade
Nouveau carrefour sur la route de Lavaur
Dévoiement d’un tronçon de la route de Mondouzil
Mutation urbaine
Opération secteur 1
1

## Slide 32
32
Un projet dans le temps
Temps 3 – Entre 5 et 10 ans
Aménagements viaires
Réalisation du giratoire sur la route de Lavaur et aménagements des abords
Apaisement de la route de Lavaur (suppression des glissières, végétalisation…)
Mutation urbaine
Opération secteur 2
Espaces publics
Aménagement du parvis de la mairie et de l’école
Valorisation du parc de l’église et du parking communal
2

## Slide 33
33
Un projet dans le temps
Temps 4 – Au-delà de 10 ans
Mutation urbaine :
Opérations potentielles sur le
secteur 3
Secteur Cayzaguel / Margues : des capacités de mutation à mesurer selon l’implantation du giratoire.
3
3

## Slide 34
34
Nous vous remercions.
A vous la parole…
Deux objectifs stratégiques :
La réalisation du giratoire
- La déviation / rue du stade